# Канадские печи

Канадские отопительные дровяные печи, известные в Канаде и США под названием free flow (свободный поток), очень удобны и практичны. Использование канадских печей – это простое и эффективное решение проблем, возникающих обычно при использовании традиционных дровяных печей и каминов, поскольку в этих системах большая часть тепла вместе с дымом выводится в дымоход из-за использования открытого огня. 

Канадские дровяные печи также очень выгодны, так как позволяют с высокой эффективностью использовать самые распространенные виды топлива – дрова, торф, древесные и другие виды отходов. Работает печь по принципу дровяного газогенератора, т. е. «тлеющего горения». Топливо сжигается полностью в две стадии. В первой камере происходит процесс тления и образования печных газов, а во второй эти газы дожигаются до конца благодаря подаче воздуха во вторичную камеру. 

Чудо-печка чрезвычайно экономична, КПД достигает показателя 75%. Конструкция печи такова, что она сама, за счет труб, опоясывающих топку, равномерно нагревает и перемешивает воздух по всему объему помещения. Поскольку дрова не горят, а тлеют, одной полной закладки хватает на 6-8 часов работы или даже больше. 

Чтобы печь не только дарила животворное тепло, но и радовала глаз, ее можно оформить в виде камина, который украсит любой интерьер. А смонтировав систему воздуховодов (воздушного отопления), можно обогреть весь загородный дом. При этом вы получите быстрый нагрев воздуха в помещениях, возможность обогрева любых комнат (днем – одних, ночью – других), энергонезависимость, отсутствие затрат на эксплуатацию и много других явных преимуществ. 

Область применения  дровяных печей весьма широка. Это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, дачные дома, теплицы и т. д. Печь можно использовать также и для сушки пиломатериалов. Особенно актуально использование печи там, где нет других источников энергии (электричества, центрального отопления, газа) или энергия подается непостоянно.

| Стандарт Со стеклом 215 $ | Calgary Канадская отопительная печь "CALGARY" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 100 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 240 х R 120 мм) Технические характеристики Наименование Тип 00 CALGARY Объем помещения, м3 100 Мощность, кВт 6 Высота, мм 654 Ширина, мм 485 Глубина, мм 667 Вес, кг 67 Диаметр дымохода, мм 120 Цена, $ 188 |
| --- | --- |

| Vancouver Канадская отопительная печь "VANCOUVER" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 200м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 240 х R 120 мм) Технические характеристики Наименование Тип 01 VANCOUVER Объем помещения, м3 200 Мощность, кВт 11 Высота, мм 737 Ширина, мм 555 Глубина, мм 783 Вес, кг 96 Диаметр дымохода, мм 120 Цена, $ 258 | Стандарт Со стеклом 286 $ |
| --- | --- |

| Стандарт Со стеклом 336 $ | Montreal Канадская отопительная печь "MONTREAL" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 400 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 280 х R 140 мм) Технические характеристики Наименование Тип 02 MONTREAL Объем помещения, м3 400 Мощность, кВт 18 Высота, мм 847 Ширина, мм 605 Глубина, мм 950 Вес, кг 127 Диаметр дымохода, мм 150 Цена, $ 301 |
| --- | --- |
| Quebec Канадская отопительная печь "QUEBEC" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 600 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 280 х R 140 мм) Технические характеристики Наименование Тип 03 QUEBEC Объем помещения, м3 600 Мощность, кВт 26 Высота, мм 890 Ширина, мм 645 Глубина, мм 1110 Вес, кг 155 Диаметр дымохода, мм 150 Цена, $ 398 | Стандарт Со стеклом 433 $ |
| Стандарт Со стеклом 542 $ | Toronto Канадская отопительная печь "TORONTO" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 1000 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. . Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 360 х R 180 мм) Технические характеристики Наименование Тип 04 TORONTO Объем помещения, м3 1000 Мощность, кВт 35 Высота, мм 970 Ширина, мм 720 Глубина, мм 1330 Вес, кг 218 Диаметр дымохода, мм 180 Цена, $ 496 |
| Ontario Канадская отопительная печь "ONTARIO" является высокоэффективным отопительным прибором и может применяться для отопления помещений объемом до 1300 м3. Область применения печи весьма широка - это промышленные и бытовые помещения, цеха, мастерские, СТО, гаражи, автомойки и т.д. Описание модели Дверцу печки можно оборудовать термостойким стеклом «SCHOTT ROBAX», которое представлено размером: • модель С (стекло 360 х R 180 мм) Технические характеристики Наименование Тип 05 ONTARIO Объем помещения, м3 1300 Мощность, кВт 45 Высота, мм 970 Ширина, мм 720 Глубина, мм 1480 Вес, кг 240 Диаметр дымохода, мм 180 Цена, $ 551 | Стандарт Со стеклом 596 $ |

# Text boxes

Общество с ограниченной ответственностью

# «ПлазмаТехСервис - Украина»

### Украина, г. Николаев, пр. Ленина, 7

Тел.    +38 (0512) 59-32-19

Моб.   +38 (050) 318-46-54, 318-22-10

ICQ       245132671

E-mail   info@plasma.mk.ua           Сайт   www.plasma.fis.ru