ООО « Универсал Комплект Сервис»

196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.2, лит. А, пом.11-Н

Тел./факс: (812)718-27-59, 347-75-71

E-mail: uks.spb@gmail.com

# НАГРЕВАТЕЛИ  ВОЗДУХА

# НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ И ГАЗЕ

# ДИЗЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "АХЕ" ПРЯМОГО НАГРЕВА

| Тип | Тепловая мощность кВт | Воздушный поток м³/ч | Расход топлива л/ч | Емкость бака л | Мощность двигателя Вт | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | Цена евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galaxy 15CМ | 15 | 350 | 1,48 | 11 | 100 | 80*35*34 | 16 | 200-300 | 420 |
| Galaxy 20CM | 23 | 400 | 2,31 | 11 | 100 | 80*35*35 | 20 | 350-500 | 480 |
| Galaxy 20C | 23 | 400 | 2,31 | 21 | 100 | 83*43*46 | 26 | 350-500 | 520 |
| Galaxy 29C | 28 | 500 | 2,78 | 30 | 150 | 86*48*53 | 31 | 450-600 | 540 |
| Galaxy 40C | 43 | 1050 | 4,25 | 46 | 250 | 93*56*61 | 37 | 650-800 | 710 |
| Galaxy 60C | 62 | 1300 | 5,64 | 46 | 250 | 107*56*63 | 38 | 1000-1200 | 930 |
| Galaxy 67 | 66 | 2800 | 6,07 | 51 | 410 | 140*62*75 | 65 | 1200-1500 | 1270 |
| Galaxy 115 | 115 | 4800 | 10,60 | 100 | 750 | 168*69*89 | 101 | 2300-3200 | 1850 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "АХЕ" С ТЕПЛООБМЕННИКОМ |
| Тип | Тепловая мощность кВт | Воздушный поток м³/ч | Расход топлива л/ч | Емкость бака л | Мощность двигателя Вт | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | Цена евро |
| Galaxy 15С АР | 15 | 650 | 1,43 | 30 | 150 | 86*49*57 | 35 | 200-300 | 790 |
| Galaxy 25С АР | 26 | 800 | 2,75 | 46 | 300 | 93*56*63 | 43 | 350-500 | 950 |
| Galaxy 40С АР | 40 | 1200 | 3,55 | 46 | 250 | 107*56*65 | 40 | 650-800 | 1045 |
| Star 37 H | 37 | 2000 | 3,35 | 51 | 410 | 119*62*79 | 70 | 600-750 | 1420 |
| Star 55 H | 55 | 2500 | 4,84 | 51 | 410 | 141*62*79 | 76 | 1000-1300 | 1500 |
| Star 85 H | 85 | 4500 | 7,72 | 100 | 750 | 168*69*94 | 121 | 1600-2000 | 2070 |

# ДИЗЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "ВМ 2" С ВЫСОКИМ КПД

| Тип | Тепловая мощность кВт | Воздушный поток м³/ч | Расход топлива л/ч | Мощность двигателя Вт | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | Цена евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumbo 65 M/T | 81 | 5000 | 7,77 | 728 | 142*74*104 | 154 | 1600-2300 | 3080 |
| Jumbo 90 M/T | 105 | 6000 | 10,37 | 1240 | 154*76*108 | 160 | 2100-2800 | 3520 |
| Jumbo 115 M/T | 134 | 8000 | 13,15 | 1690 | 178*83*121 | 195 | 2600-3500 | 4020 |
| Jumbo 150 M/T | 174 | 10500 | 17,29 | 2120 | 195*91*133 | 250 | 3600-4800 | 4550 |
| Jumbo 200 M/T | 221 | 12500 | 21,78 | 2850 | 224*99*150 | 360 | 4200-6000 | 5160 |

# ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "АХЕ" ПРЯМОГО НАГРЕВА

| Тип | Тепловая мощность кВт | Воздушный поток м³/ч | Расход газа кг/ч | Мощность двигателя Вт | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | Цена евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Astro 10 | 10 | 300 | 0,78 | 55 | 39*18*27 | 5 | 150-200 | 120 |
| Astro 15 | 15 | 300 | 1,17 | 55 | 49*18*27 | 6 | 200-300 | 130 |
| Astro 30М | 12-31 | 750 | 0,9 - 2,4 | 90 | 53*28*40 | 11 | 450-600 | 185 |
| Astro 40М | 26-44 | 850 | 2,1 - 3,4 | 90 | 69*28*40 | 13 | 650-800 | 230 |
| Astro 60М | 26-58 | 1800 | 2,1 - 4,6 | 190 | 78*37*52 | 20 | 1000-1300 | 490 |
| Astro 80М | 35-82 | 2450 | 2,8 - 6,4 | 190 | 92*37*52 | 23 | 1200-1800 | 620 |

# ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ "ВМ 2" ПРЯМОГО НАГРЕВА

| Тип | Тепловая мощность кВт | Воздушный поток м³/ч | Расход газа кг/ч | Мощность двигателя Вт | Габариты Д*Ш*В см | Вес кг | На помещение объемом м3 | Цена евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GP 45M | 20-52 | 1400 | 1,54-4,00 | 125 | 56*46*55 | 16 | 650-1200 | 345 |
| GP 60M | 30-74 | 2100 | 2,36-5,72 | 180 | 78*44*55 | 20 | 1100-1500 | 465 |
| GP 90M | 32-96 | 3260 | 2,53-7,50 | 325 | 100*44*61 | 35 | 1200-2500 | 770 |