| МКСМ - СЕРВИС | Общество с ограниченной ответственностью |
| --- | --- |
|  | ИНН 781 144 86 39, КПП 781 101 001 |
|  | Юр. и почт. адрес: 193315, Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 102, корп. 5, литер А |
|  | Тел/ факс (812) 309-03-80,309-03-82 моб.+7 921 422 7141 Курицин Станислав Васильевич е-mail: st44@mksm-servis.ru http://www.mksm-servis.ru |

Продукция ОАО «Курганмашзавод»                                       Прайс-лист  на 01.09.10.

| Наименование | Описание | Цена с НДС |
| --- | --- | --- |
| МКСМ 800 К с основным ковшом | Грузоподъемность 800 кг, макс. скорость 12 км/ч, дизельный двигатель жидкостного охл. «Cummins A2300» (44,0 л.с., Евро 2, США), расход топлива 6 л/ч, высота выгрузки ковша 3060 мм, масса 2845 кг | 1 030 000 |
| МКСМ 800 Н с основным ковшом | Грузоподъемность 800 кг, макс. скорость 12 км/ч, дизельный двигатель воздушного охл. «HATZ 3M41» (52,9 л.с., Евро 2, Германия), расход топлива 6 л/ч, высота выгрузки ковша 3060 мм, масса 2845 кг | 1 050 000 |
| МКСМ 1000 Н с основным ковшом | Грузоподъемность 1000 кг, макс. скорость 12 км/ч, дизельный двигатель воздушного охл. «HATZ 3M41» (52,9 л.с., Евро 2, Германия), расход топлива 6 л/ч, высота выгрузки ковша 3060 мм, масса 3145 кг | 1 090 000 |
| Дополнительное оборудование для погрузочных работ |
| Ковш основной 800 | Погрузка сыпучих и кусковых материалов. (ширина 1730 мм, объём 0,463 м3, грузоподъемность до 800 кг) | 25 000 |
| Ковш основной 1000 | Погрузка сыпучих и кусковых материалов. (ширина 1730 мм, объём 0,54 м3, грузоподъемность до 1000 кг) | 27 000 |
| Ковш карьерный | Погрузка кусковых материалов, дерна (ширина 1,7м, объем 0,46 м3., грузоподъемность до 800 кг) | 29 000 |
| Вилы грузовые | Погрузка штабелируемых поддонов, компактных грузов. (ширина до 1,5 м, длина вил 800 мм, грузоподъемность 800 кг, высота подъёма до 3 м) | 25 000 |
| Вилы грузовые удл. | Погрузка штабелируемых поддонов, компактных грузов (ширина до 1,5 м, длина вил 1200 мм, грузоподъемность 800 кг, высота подъёма до 3 м) | 29 000 |
| Вилы с прижимом | Погрузка длинномерных материалов (ширина 0,8 м, высота подъёма до 3м). | 60 000 |
| Штырь | Погрузка торообразных грузов (бумажные рулоны, мотки проволоки, трубы) | 11 000 |
| Стрела грузовая | Крановые работы для погрузки и перевозки стропуемых грузов. (длина 0,98 м, ширина 1 м, высота подъёма до 3 м) | 23 000 |
| Дополнительное оборудование для уборочных работ |
| Отвал поворотный | Сгребание и распределение материалов при планировки площадок (ширина 2000 мм) | 44 000 |
| Щетка дорожная | Подметание с увлажнением дорог, дворов, пешеходных дорожек (ширина подметания 1,8 м, производительность 180 м2/мин) | 98 000 |
| Уборочная машина | Сбор мусора с производственных площадей, дворов, тротуаров (объем бункера 0,5 м3, ширина подметания 2 м, скорость подметания 5 км \ ч) | 155 000 |
| Снегоочиститель | Уборка свежевыпавшего и слежавшегося снега. (высота убираемого снега 0,25 м, дальность отброса 5м) | 90 000 |
| Агрегат РПМ | Разбрасывание песчаных противогололёдных материалов. (объём бункера 0,4 м3, ширина разбрасывания 3-15м) | 65 000 |
| Вакуумное оборудование | Ширина уборки 2000 мм, производительность 6000 кв.м/час,объем бункера 0.8 куб.м, эффективность уборки – до 95% | 430 000 |
| Дополнительное оборудование для строительных работ |
| Экскаватор ковшовый | Рытье ям, котлованов и траншей (ёмкость ковша 0,075 м, глубина копания 2,4 м) | 276 000 |
| Экскаватор траншейный | Рытье траншей для прокладки труб и кабелей (глубина траншеи до 1 м, ширина 160 мм, производительность 3,84 м3/ч) | 134 000 |
| Буровое оборудование | Бурение скважин в грунтах 1 - 4 категории (диаметр 0,2; 0,3 и 0,4 м, глубина до 2 м) | 127 000 |
| Гидромолот Delta F-4 (Ю.Корея) | Энергия удара 480 Дж, частота ударов 550 – 1200 уд./мин | 269 000 |
| Комплект гусениц | Для снижения удельного давления на грунт до 0.5 кг/кв.см. и повышения проходимости | 96 000 |
| Бетоносмеситель | Приготовление бетонных смесей (объём емкости 250 л, время приготовления 25 мин) | 69 000 |
| Рыхлитель | Рыхление тяжелых, плотных грунтов, подготовительные работы перед экскавационными или планировочными работами. | 57 000 |