СЕКУНДОМЕР  ЭЛЕКТРОННЫЙ  “СЧЕТ-1М”.

К входам секундомера могут подключаться либо “сухие” контакты, либо источники постоянного или переменного напряжения в диапазоне от 4,5 до 250 В.

Диапазон измерений – от 0,01 с до 99999,9 с.

Питание секундомера может осуществляться как от сети 220 В, 50 Гц, так и от встроенного аккумулятора, который автоматически подзаряжается при работе от сети.

- Относительная погрешность секундомера в течение года после выпуска - не более 1х10-5, в течение срока службы секундомера - не более 6х10-5.

- диапазон рабочих температур: от 0 до +50( С,

- габариты корпуса: 146(82(40 мм,

- масса: не более 0,3 кг.

Цена секундомера на 31 марта 2015 г. с учетом 18% НДС составляет 6840 руб, цена секундомера с первичной поверкой – 8425р.

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №40929-09.

# Text boxes

196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.255

# Тел./факс:(812) 38-041-38, тел.:(812) 466-55-28

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

Электронный секундомер «СЧЕТ-1М» предназначен для измерения длительности интервалов времени, задаваемых электрическими сигналами. Основное назначение секундомера - измерение временных параметров электромагнитных реле, реле времени, выключателей, контакторов, схем релейной защиты, а также других электромеханических устройств и электронных схем. Секундомер разработан по договору с АО "Ленэнерго".

От других аналогичных  приборов секундомер отличает универсальная схема пуска и останова, которые могут осуществляться как замыканием или размыканием электрических контактов, так и перепадом электрического потенциала.

Секундомер может измерять время срабатывания и отпускания нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов реле, время замкнутого и разомкнутого состояния контактов, длительность импульса напряжения любой полярности, а также временной интервал между фронтами напряжений любой полярности или коммутациями контактов на двух входах секундомера.

196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.269

# Тел./факс: (812) 38-041-38

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/