# ПРОГРАММНЫЕ  РЕЛЕ  ВРЕМЕНИ  СЕРИИ “ТПК”.

Универсальные программные реле времени серии «ТПК» предназначены для включения и выключения по вводимой пользователем программе различных электротехнических устройств.

Исполнение программы начинается при подаче питания на реле либо по нажатию кнопки и не привязано к реальному времени.

Управление работой реле может осуществляться как при помощи кнопок на корпусе, так и дистанционно – замыканием соответствующих контактов.

Могут использоваться вместо реле времени серии ВЛ, ВС, РВ, УТ, 2РВМ, РВ, ATS, DTS, CT и т.д.

Реле могут использоваться для управления вентиляцией, холодильным и испытательным оборудованием, задавать режимы работы технологического оборудования, а также для  экономии электроэнергии и т.д.

Программа работы реле записывается с помощью органов управления, расположенных на лицевой поверхности, и может быть легко изменена в течение нескольких минут.

Реле может работать как в режиме однократной отработки введенной программы, так и в циклическом режиме. Возможна работа в режиме секундомера.

Программа записывается в энергонезависимую память и сохраняется неограниченно долго при отсутствии сетевого напряжения.

Реле выпускаются в нескольких модификациях, которые отличаются числом выходных каналов (от 1 до 8), видом запуска программы и наличием либо отсутствием аккумулятора.

Реле надежны, не требуют специального обслуживания и обладают высокой помехозащищенностью.

- Точность хода реле – (1,5х10-5хТ+0,2) с, где Т – длительность интервала времени.

- Нагрузочная способность выходных контактов – до 10 А (220 В, 50 Гц) на активную нагрузку.

- Питание - сеть переменного тока  220 В, 50 Гц (устойчиво работают в диапазоне напряжений сети 160…260 В), возможны исполнения на другие напряжения питания.

- Длительность записываемой программы (длительность цикла в циклическом режиме) – от 1 с до 999 час. 59 мин. 59 с с дискретностью 1 с.

- Число ячеек памяти – 500.

- Реле имеет кнопки (для ручного) и контакты (для дистанционного) пуска и останова отработки программы, а также сброса времени.

- При наличии встроенного аккумулятора время  работы от него без подзаряда – 1 неделя.

- Габариты корпуса – 92х90х56 мм. (Реле с числом каналов от 5 до 8 размещаются в 2-х блоках данного габарита).

- Масса блока - не более 0,5 кг.

- Диапазон рабочих температур –  +1 ... +40 (С.

- Крепление – на стене либо на DIN-рейке.

- Срок гарантии – 25 месяцев.

Обозначение реле при заказе: Программное реле времени ТПК-ХХХ

Примеры: ТПК-3КА – трехканальное реле, запуск программы начинается только  после нажатия кнопки “(”, имеется аккумулятор,

ТПК-7 – семиканальное реле, запуск программы начинается сразу после подачи питания либо после нажатия кнопки “(”, аккумулятора нет.

# Text boxes

Сертификат соответствия

РОСС RU.MЛ02.Н00255

196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.255

# Тел./факс:(812) 38-041-38, тел.:(812) 466-55-28

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/

| Модификация | Цена, руб.(на 13 октября 2015 г. с учетом 18% НДС) |
| --- | --- |
| ТПК-1, ТПК-1К | 1885 |
| ТПК-1КА | 2125 |
| ТПК-2, ТПК-2К | 2045 |
| ТПК-2КА | 2285 |
| ТПК-3, ТПК-3К | 2360 |
| ТПК-3КА, ТПК-4, ТПК-4К | 2595 |
| ТПК-4КА | 2835 |
| ТПК-5, ТПК-5К | 3305 |
| ТПК-5КА, ТПК-6, ТПК-6К | 3540 |
| ТПК-6КА, ТПК-7, ТПК-7К | 3775 |
| ТПК-7КА, ТПК-8, ТПК-8К | 4010 |
| ТПК-8КА | 4245 |

А – при наличии аккумулятора (для варианта с запуском программы только после нажатия кнопки “(”).

Не заполняется, если запуск программы начинается сразу после подачи питания либо после нажатия кнопки или замыкания контактов “(”.

К – если запуск программы начинается только  после нажатия кнопки или замыкания контактов “(”.

№ – число выходных каналов.

196608, Россия, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

##### шоссе Подбельского, д.9, ком.269

# Тел./факс: (812) 38-041-38

E-mail: info@tau-spb.ru		http://www.tau-spb.ru/